## Slide 1
姚春荣
Predictable GPUs Frequency Scaling for Energy and Performance
In 48th International Conference on Parallel Processing (ICPP 2019)

## Slide 2
研究动机
研究方法
实验评估
总结

## Slide 3: 研究动机
    GPU提供DVFS配置，实现高性能和低能耗；
    GPU包含两种频率（核心频率和内存频率）；
    任务目标：高性能&低能耗（相互矛盾，Pareto最优解）

## Slide 4: 研究动机
    挑战
      预测最佳频率配置
      双目标问题的调优

## Slide 5: 研究动机
    提出了一种预测输入OpenCL内核在GPU上最佳内核和内存频率配置的方法
      基于机器学习的建模方法预测不同频率下的性能和能耗；
      将两个模型组合成一个多目标模型，该模型可以预测一组Pareto频率配置；

## Slide 6
研究动机
研究方法
实验评估
总结

## Slide 7: 研究方法
    概述
      训练阶段：建立模型；
      预测阶段：推理出最佳配置；

## Slide 8: 研究方法
    特征
      特征向量
      频率配置

## Slide 9: 研究方法
    训练基准
      106个微基准代码；
      每个微基准都使用40个频率对，训练大小为4240个样本；

## Slide 10: 研究方法
    预测建模
      加速预测
      支持向量回归SVR
      SVR使用线性核函数
      归一化能耗预测
      SVR使用径向基（RBF）核函数

## Slide 11: 研究方法
    预测建模
      Pareto集合

## Slide 12
研究动机
研究方法
实验评估
总结

## Slide 13: 实验评估
    实验设置
GPU：Titan X，Tesla P100

## Slide 14: 实验评估
    应用特征分析
计算主导型(a)~(d)；
访存主导型(e)~(h)；

## Slide 15: 实验评估
    应用特征分析
Speedup
k-NN：mem-H和mem-h，speedup从0.62到1.12，更改核心频率使性能提高一倍。
Blackscholes：mem-L和mem-l，聚集在相同的speedup；而在mem-h和H中，speedup从0.89到1。

## Slide 16: 实验评估
归一化能耗
mem-H和mem-h表现抛物线的分布；
Blackscholes：mem-L对所有核心频率显示相同的归一化能量；

## Slide 17: 实验评估
高内存频率（mem-H, h）与低内存频率（mem-1, L）
mem-H和mem-h在speedp和归一化能耗方面非常相似；
mem-1和mme-L很难预测；
较低的内存配置很难建模，因为它们的行为非常不稳定；

## Slide 18: 实验评估
    加速预测的准确性
误差取决于内存频率；
最高内存频率的误差较低，通常在5％之内，并且仅在少数异常值才超过10％；
很难预测两个最低的内存频率， mem-L主要偏低，而mem-1主要偏高；

## Slide 19: 实验评估
    归一化能耗预测的准确性
高内存频率预测误差较小，AES除外；
mem-1和mem-L误差较大；

## Slide 20: 实验评估
    预测Pareto集

## Slide 21: 实验评估
    预测Pareto集
评价指标：Hypervolume

## Slide 22
研究动机
研究方法
实验评估
总结

## Slide 23: 总结
    介绍了一种建模方法，预测GPU上的OpenCL应用程序的最佳内存和核心频率设置；
    建立不同的模型来预测归一化的能量和加速，并得出一组Pareto最优解。
    不足
      对测试代码中的误差解释不清楚；
      Trade-off（EDP = Time * Energy）；
      SVR的核函数选择；
      先对计算型和访存型程序分类，再训练；
      实验中缺少建模的对比数据；

## Slide 24: 研究进展
基于层级的CNN推理能耗优化
    研究动机
      当层达到最低能耗时DVFS配置是不相同的；
      如果将CNN视为黑盒，调节DVFS配置可能达不到最低的能耗；
    目标
      满足延迟SLO的同时最小化能耗；

## Slide 25: 研究进展
    挑战
      如何在CNN层级之间建立能耗和时间关于频率的模型；
      在整个CNN模型中，如何快速找到最优的频率配置（全局最优集合）；

## Slide 26: 研究进展
    建模
      网络
      层
性能计数器
全局内存读写
共享内存读写
计算
      内核

## Slide 27: 研究进展
      DVFS
M40 | mem: 3004 MHz core: 532~1114 MHz,24个 | mem: 405 MHz core: 324 MHz
V100 | mem: 877 MHz core: 135~11530 MHz,187个 | 
P4 | mem: 3003 MHz core: 455~1531 MHz,86个 | mem: 405 MHz core: 455 MHz
      建模方法
MLR(多元线性回归)
SVR(支持向量回归)

## Slide 28: 研究进展
      对比实验设置
      实验初步结果
性能对比（GPU自动调节频率；CNN看成整体的最低能耗）
建模方法准确性对比（最小二乘线性回归，多元线性回归）
找层级最佳DVFS配置的时间对比（蚁群算法，遗传算法）
层级最小能耗与整体最小能耗
AlexNet: 8.18%
VGG16: 5.40%
层级最小能耗与GPU自动调节
AlexNet: 19.24%
VGG16: 20.12%

## Slide 29: 研究进展
    下一步计划
完成层级建模的实验和相关文档；
确定如何快速找到最优的频率配置的研究方法；

## Slide 30
谢谢！