## Slide 1
姚春荣
2021.1.20
GPU介绍

## Slide 2
GPU概述
GPU资源
GPU架构
常用分析工具

## Slide 3
GPU是什么？
  GPU (Graphics Processing Unit)；
  最初是专门用于绘制图像和处理图元数据的特定芯片，后来渐渐加入了其它很多功能；
  廉价的高性能并行处理器；（无处不在，从手机到超级计算机）
  生产GPU的厂商主要有
    NVIDIA (N卡)
    AMD (A卡)

## Slide 4
GPU功能
  图形绘制
    这是GPU最传统的，也是最基础、最核心的功能；
  物理模拟
    GPU硬件集成的物理引擎；
  海量计算
    实现可以并行计算的海量需求（e.g., CUDA）；
  AI运算
    人工智能的崛起推动了GPU集成了AI Core运算单元；
  其他计算
    音视频编解码、加解密、科学计算、离线渲染等；

## Slide 5
NVIDIA GPU架构发展史

## Slide 6
CPU vs GPU
5% ALU
40% ALU

## Slide 7
SIMD和SIMT
  SIMD (Single Instruction Multiple Data)

## Slide 8
  SIMT (Single Instruction Multiple Threads)
SIMD和SIMT

## Slide 9
GPU概述
GPU资源
GPU架构
常用分析工具

## Slide 10
CPU-GPU异构系统
  是否共享内存

## Slide 11
Heterogeneous programming

## Slide 12
CPU + GPU处理流程
PCIe Bus
Copy input data from CPU memory to GPU memory

## Slide 13
CPU + GPU处理流程
PCIe Bus
Copy input data from CPU memory to GPU memory
Load GPU code and execute it

## Slide 14
CPU + GPU处理流程
PCIe Bus
Copy input data from CPU memory to GPU memory
Load GPU code and execute it
Copy results from GPU memory to CPU memory

## Slide 15
GPU加速
  3种方法可利用GPU加速

## Slide 16
GPU加速
  Libraries

## Slide 17
GPU加速
  Libraries

## Slide 18
GPU加速
  Libraries

## Slide 19
GPU加速
  Compiler Directive
OpenACC

## Slide 20
GPU加速
  Programming Languages

## Slide 21
GPU加速
  Programming Languages

## Slide 22
GPU概述
GPU资源
GPU架构
常用分析工具

## Slide 23
GPU硬件
  Global memory
    Analogous to RAM in a CPU server;
    Accessible by both GPU and CPU;
  Streaming Multiprocessors (SMs)
    Perform the actual computations;
    Each SM has its own:
      Control units, registers, execution pipelines, caches

## Slide 24
Streaming Multiprocessor (SM) -– Fermi

## Slide 25
CUDA (Computer Unified Device Architecture)
  NVIDIA开发的并行计算机架构;
  通用编程模型；
  专为GPU计算而设计；
    提供计算设计的API；
    显式GPU内存管理；

## Slide 26
Thread & Block & Grid
  在CUDA中，kernel由许多thread执行;
    多线程：许多线程可以同时运行;
  Thread被分组为thread blocks
    线程块中的所有线程都在同一SM中运行;
    同一块的线程可以通信;
  线程块构成grid

## Slide 27
CUDA函数定义
 | Executed on the: | Only callable from the:
__device__ float DeviceFunc() | device | device
__global__ void KernelFunc() | device | host
__host__ float HostFunc() | host | host

## Slide 28
GPU概述
GPU资源
GPU架构
常用分析工具

## Slide 29
Command-line profiling tool (nvprof)
  从命令行收集和查看分析数据；
  Summary Mode（默认）：应用程序执行的每个内核功能和每种类型的CUDA内存复制/设置的单个结果；

## Slide 30
Command-line profiling tool (nvprof)
  –print-gpu-trace：GPU跟踪模式提供了按时间顺序显示GPU上发生的所有活动的时间表；

## Slide 31
Command-line profiling tool (nvprof)

## Slide 32
NVIDIA Visual Profiler (nvvp)
  可视化和优化CUDA应用程序的性能；
  CPU和GPU上的时间线视图；
  导入nvprof生成的数据；
  https://developer.nvidia.com/nvidia-visual-profiler

## Slide 33
NVIDIA Visual Profiler (nvvp)
  Overview

## Slide 34
Performance counter (PMC)
  内置计数器；
  用于检测已经编译的代码，扩展源代码，进行跟踪的工具；
  是现代处理器中监视其活动的模块；
  计算低级硬件事件，例如缓存命中/未命中；
  nvprof / nvvp；

## Slide 35
Performance counter (PMC)
  Events and Metrics

## Slide 36
Performance counter (PMC)
  Example

## Slide 37
Performance counter (PMC)
  nvprof

## Slide 38
参考资料
  CUDA
    https://docs.nvidia.com/cuda/index.html
  NVIDIA Pascal Architecture Whitepaper
    https://images.nvidia.com/content/pdf/tesla/whitepaper/pascal-architecture-whitepaper.pdf
  Introduction to GPU Architecture Graphics processing unit
    http://haifux.org/lectures/267/Introduction-to-GPUs.pdf
  Graphics processing unit
    https://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_processing_unit

## Slide 39
Thanks for listening!